## Slide 1
치료처방코드에 따른
물리치료, 작업치료의 이해
전라북도 남원의료원
JEOLLABUK-DO NAMWON MEDICAL CENTER
물리치료사 양윤정

## Slide 2: Contents
1. 물리작업치료처방코드목록
2. 처방코드에 따른 물리치료의 이해
3. 처방코드에 따른 작업치료의 이해

## Slide 3
2005. 9.
임무달성을 위한 전략
치료처방코드목록 (현 병원 처방내역 기준)
□ 물리치료 코드목록
MM010,015 표층열치료
MM020 심층열치료
MM070 경피적 전기신경자극치료(TENS)
MM080 간섭파전류치료(ICT)
MM090 마사지치료
MM060 전기자극치료(EST)
MM051 경추견인(cervical Traction)
MM052 골반견인(lumbar Traction)
MM101 단순운동치료(simple exercise)
MM102 복합운동치료(complex exercise)
MM131,132 근막동통유발점 주사자극치료
MM151 기능적전기자극치료(FES)
MM105 중추신경계발달재활치료(NDT)
MM301 매트 및 이동치료(mat)
MM302 보행치료(gait training)
MX035 체위성안진교정치료

## Slide 4
2005. 9.
임무달성을 위한 전략
치료처방 코드목록 (현 병원 처방내역 기준)
□ 작업치료 코드목록
MM111 단순작업치료(simple OT)
MM112 복합작업치료(complex OT)
MM113 특수작업치료(special OT)
MM114 일상생활동작 훈련치료(ADL Training)
MZ008 연하재활 기능적전기자극치료
MX141 연하장애재활치료

## Slide 5
2005. 9.
임무달성을 위한 전략
처방코드에 따른 물리치료의 이해
□ MM010,015 표층열치료(Superficial Heat Therapy)
피부 밑 1~2cm 깊이까지 열을 전달하여 혈류량을 증진시키고 근육 경직을 이완하는 효과
온습포(hotpack), 적외선(Infra Red(IR)) 해당. (외래 1일 1회, 입원 1일 2회 산정)
*같은날 MM020 심층열치료와 동시에 실시한 경우 50%인 MM015 산정
□ MM020 심층열치료(Deep Heat Therapy)
5cm이상의 심부에서 열을 발생시켜 심부 근육을 비롯한 인대나 관절주위 조직에 심부열효과로 치료
초음차치료(US), 극초단파치료(MW), 초단파치료 등이 해당.
□ MM070 경피적 전기신경자극치료(TENS)
저주파전류를 이용하여 피부의 말초 감각신경을 자극하여 통증을 완화하는 치료 (외래 1일 1회, 입원 1일 2회 산정)
□ MM080 간섭파전류치료(ICT)
두 개 이상의 서로 다른 중주파전류를 인체의 적정 지점에 교차 통전시켜서 간섭현상으로 만들어진 저주파를 이용해 통증을 완화하는 치료 (외래 1일 1회, 입원 1일 2회 산정)

## Slide 6
2005. 9.
임무달성을 위한 전략
처방코드에 따른 물리치료의 이해
□ MM090 마사지치료(Massage Therapy)
주로 안면마비나 사경 등에 적용. 마비 측 얼굴 근육이나 뭉쳐있는 SCM에 적용하여 근 위축이나 뭉침을 풀어주어 정상적이고 균형적인 얼굴 표정을 유지함.
□ MM060 전기자극치료(EST)
1hz~1000hz의 저주파를 이용하여 전기적으로 마비된 근육이나 신경을 자극하여 근수축을 유도해내는 치료법으로 근위축을 방지하고 근육기능을 증진하는 치료 (외래 1일 1회, 입원 1일 2회 산정)
□ MM051 경추견인(Cervical Traction)
경추 견인기를 이용하여 조직을 신장시키고 목의 통증 및 상지의 저림 현상과 함께 목디스크 등의 통증완화
(외래 1일 1회, 입원 1일 2회 산정)
□ MM052 골반견인(Pelvic(Lumbar) Traction)
요추 견인기를 이용하여 조직을 신장시키고 허리의 통증 및 하지의 저림 현상과 함께 허리디스크 등의 통증완화 (외래 1일 1회, 입원 1일 2회 산정)

## Slide 7
2005. 9.
임무달성을 위한 전략
처방코드에 따른 물리치료의 이해
□ MM101 단순운동치료(Simple Exercise)
근육기능 장애와 관절기능 장애에 대해 각종 운동 및 자세교정 목적 등으로 10분이상 치료
□ MM102 복합운동치료(Complex Exercise)
전산화된 등속성 운동기구를 제외한 기계(기구)를 사용하여 근력강화 및 기능강화훈련을 목적으로 30분이상 치료
Ex).무릎주변 골절, 인공관절수술이나 어깨 회선근개수술 후 관절가동범위 증가 위한 CPM기기 치료 해당
□ MM131,132 근막동통유발점 주사자극치료(TPI)
가느다란 주사바늘을 통증유발점에 삽입하여 국소 연축 반응을 유발시키는 치료방법
(RM 전문의 또는 동통재활분야교육을 이수한 의사가 직접 실시한 경우 산정)
- 현재 마취통증의학과, 정형외과, 신경외과에서 치료 시행

## Slide 8
2005. 9.
임무달성을 위한 전략
처방코드에 따른 물리치료의 이해
□ MM151 기능적전기자극치료(FES)
근육이 상부운동신경계와 단절된 뒤 나타나는 근위축을 방지하거나 지연시켜 근육의 기능이 퇴화하는 것을 막고
근육이 가지는 본래의 운동기능을 지속할 수 있도록 재교육하는 효과로 20분이상 적용. 중추신경계환자만 해당
(외래 1일 1회, 입원 1일 2회 산정)
□ MM105 중추신경계발달재활치료(NDT)
다양한 신체적 자극으로 뇌신경 재형성을 촉진하는 방법으로 환자의 임상 양상에 맞춰 치료 내용을 결정하고 적용
(중추신경계 장애로 인한 발달지연 및 근육마비와 경직의 치료를 목적으로 보이타 또는 보바스요법 등의 교육과정을 120시간이상 이수한 RM전문의나 물리치료사가 1대1로 30분이상 치료. 외래 1일 1회, 입원 1일 2회 산정)
□ MM301 매트 및 이동치료(Mattress or Mobilization Training)
일어서거나 보행훈련을 하기 전에 시행하는 훈련으로 안정된 자세에서 신체 조절능력 증진을 통하여 근력 및 기능적 관절가동범위를 점진적으로 향상시키고, 체간과 골반주변의 안정성 및 신체 균형 조절능력을 촉진시켜 돌아눕기, 균형잡기, 일어서기, 경사대훈련, 이동운동 훈련 등을 30분이상 치료. (외래 1일 1회, 입원 1일 2회 산정)

## Slide 9
2005. 9.
임무달성을 위한 전략
처방코드에 따른 물리치료의 이해
□ MM302 보행치료(Gait Training)
편마비, 하지마비, 사지마비, 뇌성마비 등의 중추신경계 질환이나 사지절단자 등 보행동작에 제한이 있는 자가 보행할 수 있도록 30분이상 치료 (외래 1일 1회, 입원 1일 2회 산정)
□ MX035 체위성안진교정치료(Canalith Reposition Therapy)
비정상적인 곳에 위치한 이석을 어지러움증을 유발하지 않는 곳으로 이동시켜 어지러움증 감소. BPPV환자 적용
- 현재 신경과에서 치료 시행 (외래 1일 1회, 입원 1일 2회 산정)

## Slide 10
2005. 9.
임무달성을 위한 전략
처방코드에 따른 작업치료의 이해
□ MM111 단순작업치료(Simple OT)
여러가지 도구를 이용하여 주로 상지의 근력강화, 미세동작훈련, 관절가동범위운동, 감각자극 인지훈련 등의 방법으로 반복된 교육을 해서 정상적인 기능을 유도 (외래 1일 1회, 입원 1일 2회 산정)
- 1인의 작업치료사가 2인 이상의 환자를 동시에 10분 이상 치료
□ MM112 복합작업치료 (Complex OT)
여러가지 도구를 이용하여 주로 상지의 근력강화, 미세동작훈련, 관절가동범위운동, 감각자극 인지훈련 등의 방법으로 반복된 교육을 해서 정상적인 기능을 유도 (외래 1일 1회, 입원 1일 2회 산정)
- 1인의 작업치료사가 1대1로 10분~30분 치료
□ MM113 특수작업치료 (Special OT)
여러가지 도구를 이용하여 주로 상지의 근력강화, 미세동작훈련, 관절가동범위운동, 감각자극 인지훈련 등의 방법으로 반복된 교육을 해서 정상적인 기능을 유도 (외래 1일 1회, 입원 1일 2회 산정)
- 1인의 작업치료사가 1대1로 30분 이상 치료

## Slide 11
2005. 9.
처방코드에 따른 작업치료의 이해
□ MM114 일상생활동작 훈련치료(ADL Training)
신체적,인지적 손상이 있는 환자가 독립적으로 일상생활을 할 수 있도록 도와주는 치료로 삶의 질과 만족도를 증진시키고 독립적인 활동 수행을 목적으로 식사, 옷 입고 벗기, 배변 및 위생훈련 등 일상생활동작 훈련을 1대1로
20분이상 치료
□ MZ008 연하재활 기능적전기자극치료
(Functional Electrical Stimulation for Rehabilitative Dysphagia Therapy)
전기 자극을 통해 연하기능에 관여하는 감각 신경을 자극함으로 연하 중추에 영향을 주며 직접 연하에 관여하는
신경근육계에 자극을 주어 신경근육계 재교육, 연하 관련 근육의 위축 방지 등의 효과로 30분이상 적용
(외래 1일 1회, 입원 1일 2회 산정)
□ MX141 연하장애재활치료(Rehabilitative Dysphagia Therapy)
먹는 과정에서 방해되는 근 긴장, 체간 머리 상지 하지와의 자세, 원시적인 반사의 억제, 감각, 지각, 인지기능 장애 등을 지속적인 교육과 특수한 훈련으로 1대1로 30분이상 치료 (외래 1일 1회, 입원 1일 2회 산정)

## Slide 12
-End-